## Slide 1: Jedno rešenje za restauraciju i očuvanje podataka sa starih medijuma

## Slide 2: Commodorе 1541
Commodore 1541 je čitač 5.25"flopi disket-a razvijen 1982. godine u Kanadi od strane kompanije Commodore.
Notes: -Commodore 1541 je čitač 5.25 flopi disket-a koji je zavijen 1982 godine u Kanadi od strane kompanije Commodore.
-Ovaj čitač posedovao je jednu glavu koja je bila korišćena i za čitanje i za pisanje podataka na 5.25 flopi disketu.
-Takodje ovaj uredjaj je posedovao dve lampice na osnovu kojih je davao povratne informacije korisniku.
-Gde je zelena lampica gorela i označavala da je uredjaj upaljen u struju , dok je crvena lapmipaca treptala označavajući rad uredjaja.

## Slide 3: 5.25"flopi disketa
Originalna 5.25"flopi disketa ili miniflopi je magnetni medium format koga je 1976. godine predstavio Shugart Associates.
Traka | Sektori/traka | Ukupno Sektora | Skladište u bajtima
1-17 | 21 | 357 | 7820
18-24 | 19 | 133 | 7170
25-30 | 18 | 108 | 6300
31-35 | 17 | 85 | 6020
Notes: -Origininalna 5.25” flopi disketa ili miniflpi bio je magnetni medijum format koga je 1976 godine predstavio Shugart Associates
kao zamenu za 8-incnu disketu koja se smatrala prevelikom za novije racunare.
-Osnovni oblik ove diskete ima je 35 kružnih traka a postojala je i verzija od 40 traka na kojima su bili raspoređeni sektori od po 256 bajta.
-Trake su imale različit broj sektora i bile su raspoređene tako da je prva traka bila bliža spoljašnjoj ivici i imala je najviše sektora dok je dok je poslednja traka bila bliža unutrašnjem prstenu diskete sa najmanje sektora.

## Slide 4: D64 fajl
D64 fajl je najšire podržani i dobro definisan format koji predstavlja elektronsku bajt predstavu 5.25"flopi diskete.
Tip diskete | Veličina(bajt)
35 traka, bez grešaka | 174848
35 traka, 683 bajtova greški | 175531
40 traka, bez grešaka | 196608
40 traka, 768 bajtova greški | 197376
Notes: -D64 fajl je najšire podržani i dobro definisan format koji predstavlja elektronsku bajt predstavu 5.25"flopi diskete za Commodore 64 računare
-Na kraju D64 Fajla mogu se naci dodatni bajtovi koji govore koji sketori imaju gresku.
-Ukoliko se dodatni fajlovi ne pojave to znaci da je taj fajl u potpunosti ispravan i nema greške ni na jednom sektoru.

## Slide 5: Оpis problema
Prilikom čitanja 5.25 flopi diskete dolazi do grešaka na pojedinim sektorima.
Nastale greške se evidentiraju u dodatnim bajtovima D64 fajla i na osnovu njih se vrši dalja analiza i iscrtavanje.
Notes: -5.25 Flopi disketa kao sto je već pomenuto predstavlja istoriski medium koji je vladao decenijama, međutim zbog napretka računara, kao i zbog
njegovih prostornih mogućnosti ovaj medium je pregazilo vreme.
-Da bi se zaštitili podaci i arhivirao jedan bitan deo istorije pribegavano je skladištenju i čuvanju podataka u D64 formatu.
-Prilikom čitanja podataka sa 5.25 disketa dolazi do grešaka na pojedinim sektorima , nastale greške se evidentiraju na kraju D64 fajla.
i na osnovu njih se vrši dalja analiza i iscrtavanje fajla.
-opiši sliku.

## Slide 6: Analiza problema
Zbog analize problema razvijeno je programsko rešenje za vizuelizaciju grešaka.
Analizom D64 fajlova ustanovljeno je da se prilikom višestrukog čitanja flopi diskete javljaju greške u različitim sektorima.
Notes: -Zbog analize problema razvijeno je programsko rešenje koje na osnovu bajtova greške formira vizuelni pikaz sektora.
-Na slici vidimo da se javljaju greškle na pojedinim sektorima i one su obeležene crvenom bojom dok su zeleni sektori ispravni.
-Analizom je ustanovljeno da se prilikom višestrukog čitanja iste 5.25 diskete javljaju greške na različitim slikama.
-Na slici su prikazana dva D64 fajla koji su formirana na osnovu dva čitanja sa iste 5.25 flopi diskete.
-Vidimo da se greške javljaju na različitim sektorima.

## Slide 7: Opis korišćenih tehnologija i alata
Programsko rešenje je razvijeno uz pomoć Java programskog jezika u Eclipse programskom okruženju.
Za rad sa grafičkim elementima korišćen je Swing radni okvir koji obezbeđuje potreban skup grafičkih komponenti.
Notes: -Programsko rešenje je razvijeno uz pomoć Java programskog jezika u Eclipse programskom okruženju prvenstveno namenjenom za rad u javi. Eclipse naravno
podržava i rad sa drugim programskim jezicima kao što su C,C++,Pajton,Php, Rybi ...
-Za rad sa grafičkim elementima korišćen je Swing radni okvir koji obezbedjuje potreban skup grafičkih komponenti za izradu korisničkog interfejsa.

## Slide 8: Opis rešenja problema
Na osnovu analize ustanovljeno je da se kombinacijom više D64 fajlova može dobiti fajl sa manje grešaka ili u idealnom slučaju bez grešaka.

## Slide 9: Programsko rešenje problema
Od selektovanih D64 fajlova biramo fajl sa najmanje grešaka.
Prolazimo kroz greške pronađenog fajla i za sektor sa greškom tražimo korespodentni sektor u drugim fajlovima koji nema grešku.
Ukoliko ga pronađemo menjamo ga sa sektorm koji ima grešku.

## Slide 10: Interne strukture podataka
Lista
Niz
Bajt
Fajl

## Slide 11: Prikaz implementiranog rešenja